Кишлак Чош находится в труднодоступной высокогорной части Узунского района Сурхандарьинской области на высоте 1,600 м над уровнем моря. В поселке 60 дворов. Основные занятия местных жителей - выращивание пшеницы, разведение крупного и мелкого скота, садоводство (выращивание яблок, сливы, орехов). Связь с внешним миром осуществляется через перевал высотой 2,700 м по единственной грунтовой дороге, которая в осенне-зимний период, закрывается из-за грязи, снега, оползней и лавинной опасности.

В радиусе 35 км еще 6 таких же малых поселков. Местные жители ведут натуральное хозяйство, выращивают пшеницу, а молоть ее возят за 50 км в райцентр Узун по горной дороге, которая на зимние месяцы закрывается из-за снега. Поселку и 6 окрестным кишлакам была нужна мельница, которая будет обеспечивать жителей мукой круглый год. В зимнее время электричества в посёлке нет, а для работы мельницы оно нужно. Было решено поставить микро Гидро Электро Станцию (микроГЭС), которая будет снабжать аварийным электричеством мельницу и кишлак в зимнее время и когда нет централизованного электричества.

Кишлаку в этом помогла ПМГ ГЭФ (www.sgp.uz). Данная памятка поможет вам соорудить подобную микроГЭС у себя в поселке, если в этом есть необходимость. Итак,

Как работает микроГЭС?

Для того, чтобы вырабатывалось электричество, нужно следующее: поток падающий воды, который будет вращать колесо. Водяное колесо приводит в движение редуктор и механизм электрогенератора. Вода  крутит водяное колесо, которое через вал вращает редуктор электрогенератора, который вырабатывает электричество.

Для начала постройте водосброс. В связи с селевой опасностью и по условиям рельефа, в Чоше систему водозабора и микроГЭС пришлось строить не на самой реке, а в стороне, а воду подавать самотеком по арыку. Забор воды осуществляется с верховья реки, где построена простая дамба из набросанных камней для повышения уровня воды. Не нужно закрывать всю реку. Постройте дамбу просто в стороне, где происходит забор воды в арык. Затем вода самотеком проводится по берегу, где прокопан арык с бетонной облицовкой для последующего сброса с высоты 3,5 м на водяное колесо. Затем вода снова попадает в реку (см. Рис. 1). Сам сброс представляет собой узкий арык, куда направляется поток воды под углом, чтобы была достаточная скорость воды, для вращения водяного колеса. Вверху сброса нужно поставить регулятор (см. Рис. 2).

Водяное колесо построено из двух простых автомобильных дисков диаметром 14, сваренных между собой, и на которые крепко наварены лопасти, вращаемые водой. Лопасти все одного размера, расположенные симметрично. По внешнему краю лопастей, они сварены вместе для придания жесткости конструкции (см. Рис.3).

Рис 1. Система водозабора, канал, регулятор, водосброс

Рис. 2. Водозапорный регулятор

Рис. 3. Водяное колесо

Колесо находится в самом низу сброса воды и на подшипниках крепится на краях бетонного арыка . К колесу приварена ось, которая через втулку соединена с редуктором (рис.4).

Рис. 4. Соединение водяного колеса валом с редуктором

Редуктор через ось соединен с генератором (см. Рис.5). Вся конструкция наглядно показана на рис. 6.

Рис 5. Редуктор и генератор

Желательно вокруг генератора построить защищающую от непогоды постройку (см. рис 7).

Затем, уже работа электрика подключить питание от генератора к потребителю. Мощность электрогенератора рассчитана исходя из  минимальной потребляемой мощности 300-400 Вт на  двор. Электроснабжение мельницы и кишлака осуществляется по трехфазному электрокабелю до отдельного распределительного электрощита и мельничного электрооборудования, которые находятся в кишлаке. В здании мельницы установлено мельничное оборудование, а  в другом помещении распределительный электрощит с выходными индивидуальными автовыключателями на 220В для распределения по потребителям. Эксплуатация оборудования осуществляется назначенным  на сельском сходе мельником. Потребление электроэнергии каждым отдельным домохозяйством регулируется путем установки отдельного счетчика на энергию от распределительного электрощита. Данная электросеть независима от общей государственной районной электросети. Для экономии электроэнергии используются экономичные люминесцентные и светодиодные лампочки. Махалинский комитет подписывает ежегодный договор о ставке за киловатт. Плата производиться в махаллинский комитет и деньги расходуются на поддержание работы самой мельницы или микроГЭС по согласованию с жителями. Установка счетчиков - обязанность каждой отдельной семьи. Без счетчика семья не имеет доступ к энергии, вырабатываемой микроГЭС. Таким образом, достигнута справедливая плата за использование энергии: каждый платит столько, сколько потребил электроэнергии.

Рис 6. Общий вид системы микроГЭС

Рис 7. Возведенная постройка над микроГЭС

Рис 8. Выключатель  с  предохранителями внутри постройки возле генератора

Рис 9. Распределительный электрощит

Дополнительную литературу (например, МикроГидроЭлектростанции: Пособие по применению) вы можете найти на Интернет-сайте Программы Малых Грантов Глобального Экологического Фонда (ПМГ ГЭФ) в Узбекистане – www.sgp.uz

Контактные телефоны:

Тел: + (998 71) 120 34 62

+ (998 97) 336 62 41

Факс: +(998 71) 120 34 85

Электронная почта: alexey.volkov@undp.org

| Глобальный Экологический Фонд (ГЭФ) | Программа Малых Грантов | Программа Развития ООН в Узбекистане |
| --- | --- | --- |

\

Программа Малых Грантов Глобального Экологического Фонда (ПМГ ГЭФ) в Узбекистане

ПАМЯТКА

по изготовлению микро гидро станции, апробированной в рамках проекта

«Установка и использование микрогидроэлектростанции как альтернативного источника энергии для нужд жителей кишлака Чош Узунского района Сурхандарьинской области»