Проект заявки на получение малого гранта

по Программе малых грантов из Фонда ГЭФ

Название проекта:

«Сокращение выбросов парниковых газов в атмосферу, повышение эффективности использования и сбережение энергетических и водных ресурсов в коммунальном хозяйстве путем усовершенствования отопительной системы в многоквартирных жилых домах»

Организация-заявитель и исполнитель проекта:

Товарищество собственников жилья (ТСЖ) «Мустакиллик Иккинчи Коммуналчи»,

100000 г. Ташкент, площадь Хамида Олимжона, 4Б, тел. 237-24-11, 2363807 дом.

Председатель правления ТСЖ - Муртазаева Т.А.

- Дизайн проекта

Краткое описание проекта

Данный проект направлен на демонстрацию сокращения выбросов парниковых газов в атмосферу и повышение энерго-эффективности в городском коммунальном хозяйстве в многоквартирных домах путем усовершенствования системы теплоснабжения.

Проект будет проведен на примере многоквартирных домов Товарищества собственников жилья (ТСЖ) «Мустакиллик Иккинчи Коммуналчи». В состав ТСЖ входит 7 (семь) многоквартирных домов с инженерными коммуникациями, в которых проживает 334 семей или около тысячи человек, в том числе 93 семьи являются малообеспеченными и социально уязвимыми. Объектом проведения мероприятий по проекту и основными бенефициарами в рамках данного гранта являются малообеспеченные и социально уязвимые жильцы-члены ТСЖ.

Проект направлен на модернизацию системы отопления многоквартирных домов ТСЖ. Модернизация будет происходить путем замены старых железных труб на современные пластиковые трубы. Проект направлен на демонстрацию возможности такой замены, демонстрации экономической целесообразности и сопутствующих выгод для глобальной окружающей среды в виде сокращения выбросов парниковых газов. Сокращение выбросов будет получено за счет сокращения потребления теплой воды для отопления, для производства которой требуется сжечь углеводородное топливо.

Общая стоимость реализации проекта составляет 44,5 млн. сум  (33,500 долларов США), из них:

- за счет собственных средств ТСЖ – 32,9 млн. сумм или (24,800 долларов США),

- за счет запрашиваемых средств гранта ГЭФ – 11,6 млн. сум (8,700 долларов США).

Расчетный экологический эффект включает экономию природного газа по ТСЖ 2,244 куб. метра в год, экономии 8,370 м3 горячей воды и экономию электроэнергии по ТСЖ 72,360 квт*ч в год. По нормативным расчетам сокращение выбросов парниковых газов составит 158.9 тонн СО2 эквивалента в год.

Крат кое описание контекста

Сокращение выбросов парниковых газов сегодня является приоритетной проблемой всего человечества. Узбекистан взял на себя обязательства сокращать свои выбросы, подписав Рамочную конвенцию ООН по изменению климата. Удельные выбросы парниковых газов на единицу ВВП являются у нас в стране практически самыми высокими в мире. Наряду с сокращением выбросов в промышленности, энергетике и других отраслях, важное значение приобретает проведение мероприятий по сокращению выбросов парниковых газов и повышение эффективности использования энергии в коммунально-бытовом хозяйстве. Кроме того, сокращение выбросов парниковых газов от улучшения энерго-эффективности в домах является одним из приоритетов ГЭФ.

Согласно закону Узбекистана о ТСЖ, ремонт внутри частных квартир жильцов должен производится за счет средств самих жителей, а не за счет средств ТСЖ. Однако, около 25% населения Узбекистана относится к малообеспеченному (бедному) населению, которое не имеет собственных средств для ремонта системы отопления и других приборов в собственных квартирах. Из-за отсутствия такого ремонта в квартирах малообеспеченного населения, вся система отопления становится неэффективной и происходит большая утечка тепла. Слив воды в канализацию из системы отопления в коммунально-бытовом хозяйстве является обычным явлением. Отсутствие тепла в квартирах ведет к дополнительному потреблению газа и электричества для отопления квартир. Всё это ведет к дополнительным, огромным выбросам парниковых газов в атмосферу.

Описание проблемы и причин её возникновения

В настоящее время большинство многоквартирных домов имеют системы отопления, сконструированные из металлических труб. Они быстро забиваются солями и шлаками, содержащимися в горячей воде отопления, выходят из строя и не пропускают горячую воду для отопления. В результате в многоквартирных жилых домах через 2-3 года эксплуатации система отопления на металлических трубах становится практически малоэффективной или полностью не функционирует. ТСЖ должно проводить замену труб в домах за счет собственных средств. Однако из-за того, что у малообеспеченных и социально уязвимых групп населения нет средств, нет возможности заменить металлические трубы на пластиковые. Из-за недополучения тепла через батареи, малообеспеченные и социально уязвимые группы населения переориентируются на отопление жилья путем сжигания бытового природного газа. То есть в каждой квартире включаются и почти постоянно горят четыре конфорки и духовка практически в течение всего холодного периода года. В результате происходит огромный перерасход природного газа, а также причинение вреда здоровью населения путем отравления угарным газом при закрытых окнах в квартирах в зимнее время.

У более обеспеченных групп населения есть возможность поставить себе пластиковые трубы для обогрева, но они носят больше характер эстетического применения, нежели практического – если у малообеспеченного соседа стоят старые трубы, то не работает весь стояк. Поэтому у обеспеченных групп также происходит дополнительное потребление энергии, но не за счет сжигания газа, а за счет повышенного использования электронагревательных приборов (сплит-систем «зима-лето» и масляных радиаторов). Вследствие этого происходит огромный перерасход электроэнергии, что означает  дополнительные расходы природного газа, угля или мазута на электростанциях для производства этого дополнительного количества электроэнергии. В результате этого происходит дополнительные выбросы парниковых газов в атмосферу.

Кроме того, по негласному разрешению ПО Таштеплоэнерго, в холодное время года, сантехники всех ТСЖ в городах страны в период сильных морозов, там, где забиты металлические трубы стояков, эти дома ставят в режим так называемой «дойки». То есть делается переключение подаваемой горячей воды из отопительной системы домов напрямую на слив в канализацию, поскольку отопительные стояки просто не могут пропускать эту воду по забитым металлическим трубам. Это приводит к колоссальным прямым потерям тепловой энергии и воды.

Как проект будет устранять причины проблемы: Цель, задачи и мероприятия проекта

Целью данного проекта является продемонстрировать практичность и экономическую целесообразность сокращение выбросов парниковых газов в атмосферу через повышение эффективности отопительной системы типичных многоквартирных домов коммунального хозяйства г.Ташкента.

Для решения причин проблемы существующего чрезмерного потребления энергии для отопления многоквартирных домов, проект планирует достигнуть следующих результатов:

- Купить 1,572 погонных метров пластиковых труб и соответствующее количество фитингов, и произвести замену отопительных стояков в квартирах малообеспеченных и социально уязвимых групп населения выбранных домов ТСЖ «Мустакиллик Иккинчи Коммуналчи» с металлических на пластиковые трубы;

- Провести детальный подсчёт выгод и издержек проекта и предоставить варианты потенциального дублирования проекта в других ТСЖ коммунального хозяйства города без грантовой поддержки;

- Провести осветительную работу с жителями ТСЖ и всеми вовлеченными в проект сторонами о выгодах сокращения выбросов парниковых газов для глобальной климатической системы

Ожидаемые результаты после реализации проекта

- в 93 квартирах малообеспеченных семей 7-ми многоквартирных домов ТСЖ «Мустакиллик Иккинчи Коммуналчи» старые металлические трубы системы отопления заменены на пластиковые;

- 334 домохозяйства (квартиры) получили адекватные услуги по отоплению жилищ в результате эффективно работающей системы отопления всех 7-ми многоквартирных домов;

- Минимум 158 тонн выбросов эквивалента углекислого газа будет сокращено каждый год в результате действия модернизированной системы отопления в выбранных домах.

Описание всех участников проекта и их обязанностей в рамках проекта

Муртазаева Т.А.- председатель правления ТСЖ «Мустакиллик иккинчи коммуналчи» - осуществляет общее   руководство по выполнению запланированных мероприятий по данному проекту.

Джумаев У.З – нанимает группу слесарей-сантехников и является ответственным за демонтаж старой отопительной системы, установку новых стояков, подключение к батареям в квартирах, подключение к лежакам в подвалах домов.

Вяльшина Э. – осуществляет контроль за финансами, представлением необходимой отчетности в рамках проекта

Азизова Д,  Кирьянова А, Мавлянова М., Самарходжаева С. – ответственные за информационное обеспечение проекта и выполнение других необходимых работ.

Описание последовательности/графика выполнения работ по проекту

Состав мероприятий по проекту, график их выполнения и мониторинга проекта приведены в Табл. 1.

Таблица 1. Мероприятия и этапы работ по проекту

|  | Виды мероприятий по проекту | Этапы работ |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 месяц | 2 месяц | 3 месяц | 4 месяц | после-проектный период |
| 1. | Закупка материалов для проведения мероприятий по проекту, в т.ч. трубы, фитинги, вспомогательные материалы | Х |  |  |  |  |
| 2. | Замена системы отопления в 93 выбранных квартирах малообеспеченных семей (указание выбранных квартир приводится в приложении «Схема расположения квартир» |  | Х | Х |  |  |
| 3. | Проведение информационных семинаров для жителей ТСЖ и жителей и других домов, не входящих в состав данного ТСЖ, о потенциальных экологических и экономических выгодах от проведения мероприятий по проекту | Х | Х |  | X | X |
| 4 | Подготовка детального описания всех затрат и выгод от осуществления проекта (в виде отчета) для его детального распространения среди возможных заинтересованных сторон. |  |  |  | Х |  |
| 5 | Опубликование данного отчета и распространение |  |  |  |  | Х |

Таблица 2.  Расшифровка потребности замены труб

в разрезе домов и квартир по ТСЖ

| Номера домов | Трубы, п.м . | Количество квартир, где необходимо заменить трубы по проекту |
| --- | --- | --- |
|  | Заменены за счет ТСЖ | Подлежат замене за счет гранта |  |
| 6 | 300 | 180 | 12 |
| 7 | 288 | 352 | 20 |
| 11 | 864 | 64 | 4 |
| 12 | 244 | 396 | 26 |
| 13 | 436 | 204 | 13 |
| 15 | 1092 | 124 | 7 |
| 21 | 676 | 252 | 14 |
| Итого | 3900 | 1572 | 96 |

Примечания:

(1) Более детальная расшифровка потребности замены труб по каждому дому и каждой квартире ТСЖ приводится в Приложении.

(2) Расчет потребности в замене труб произведен, исходя из следующей структуры отопительной системы в четырехэтажных домах ТСЖ: 1-комнатные секции – 3 отопительных стояка, 2-комнатные секции – 4 отопительных стояка, 3-комнатные секции – 4 отопительных стояка, и 4-комнатные секции – 5 стояков. На замену одного отопительного стояка в среднем расходуется  4 п.м. труб.

Как будет достигаться устойчивость результатов проекта

Устойчивость результатов проекта гарантируется значительными эффектами от проведения мероприятий в рамках проекта и низкими сроками окупаемости затрат от планируемых работ. Оценка ожидаемых результатов приводится ниже в виде приблизительного расчета экологических и экономических эффектов от мероприятий по проекту

Экологическая устойчивость

Выгоды для окружающей среды будут происходить за счет сокращения расходования тепловой энергии в домах от сжигания природного газа и соответствующего сокращения выбросов парниковых газов в атмосферу.

Расчетная экономия природного газа по всему ТСЖ составит 2,244 куб.метра за сезон. С учетом коэффициента выбросов в эквиваленте углекислого газа, соответствующее сокращение выбросов составит:

2,244 м3 x 1.8977/1000m3 = 4 тонн СО2-экв./год

Расчетная экономия электроэнергии по всему ТСЖ составит 72,360 квт*ч за сезон. Учитывая принятые в Узбекистане коэффициенты выработки электроэнергии соответствующее сокращение выбросов парниковых газов будет равна:

72,360 КВт*ч х 620.8 г.СО2-экв.*/КВт.ч = 45 т. СО2-экв./год

Расчетная экономия горячей воды по всему ТСЖ от слива горячей воды из системы отопления в канализацию составит 8,370 куб. метров. Делая допущения, что

- Температура закачки воды на входе в котельную (или перед домовым котлом) 10 град.С;

- Норма температуры воды для отопления 60 градусов Цельсия, т.е. дельта t = (t2 -t1) = 50 град.С;

- к.п.д. водогрейного котла = 80 %;

- используемое в большинстве случаев топливо - природный газ (п.г.)

- 1Мкал = 0,11 н.м3 п.г.;

Расчет для подогрева 1 м3 воды:

Q = m * c * (t2 - t1)= 5.5 н.м3 п.г. или 6.9 м3 п.г. при к.п.д. котла 80%

8370 * 6.9 м3 п.г. = 57,8 тыс.м3 п.г.

Мы получаем сокращение выбросов парниковых газов

57,8 тыс.м3 п.г. * 1,8977 = 109,7 т.СО2 экв./год

Таким образом, общее сокращение выбросов составляет 158.9 тонн эквивалента СО2 за сезон. Гарантийный срок службы пластиковых труб составляет 50 лет. Делая допущение, что в будущем ТСЖ будет устанавливать во всех квартирах пластиковые трубы и постепенно металлические трубы выйдут из оборота, но не считая будущие замены в подсчетах сокращений выбросов, можно сказать, что результаты проекта будут обеспечены на этот срок в полном объеме. Сокращение выбросов за это время составит более 7,900 тонн эквивалента СО2. Более долгосрочная устойчивость проекта будет обеспечиваться за счет последующего самостоятельного поддерживания членами ТСЖ эффективности отопительной системы. Проект должен показать экономическую целесообразность для каждого отельного жителя. В случае успешного завершения работы проекта, каждый житель должен понять экономическую и экологическую целесообразность последующего перехода системы отопления на пластиковые трубы, и ТСЖ за счет средств своих членов должно в последующем привести к более рациональному использованию энергии для отопительных целей по сравнению с текущим положением дел. При этом экологические выгоды в виде предотвращения выбросов парниковых газов возрастут еще больше.

Экономическая устойчивость

Экономическая устойчивость будет обеспечиваться за счет возможности жителей многоквартирных домов в дальнейшем самостоятельно обеспечивать поддержание и дальнейшую модернизацию системы отопления за счет средств, сэкономленных от  потребления газа и электричества. В то время как цены на газ и электричество всё еще не отражают реальной стоимости этих энергетических продуктов, их стоимость постоянно возрастает. Уязвимые группы местного населения как члены ТСЖ в результате экономии 2,244 куб. м. природного газа получат возможность сэкономить семейного бюджета на общую сумму 46 091 сум из расчета стоимости газа 20.5 сум за 1 куб.метр. В пересчете на упущенную выгоду для государства при альтернативном использовании природного газа на экспорт эффект от экономии газа для государства составит 412 000 сум.

В результате экономии электроэнергии обеспеченные группы местного населения получат возможность сэкономить на общую сумму 3.8 млн. сум.

Институциональная устойчивость

ТСЖ выполняет функции оказания коммунальных услуг своим членам. Однако именно от активности правления ТСЖ зависит активность участия членов  ТСЖ в решении вопросов, относящихся к успешному функционированию всех коммунальных систем в рамках данного ТСЖ. Именно ТСЖ выступает в качестве основного института обеспечения устойчивости результатов проекта и их дальнейшего расширения за счет последующего перевода всей системы отопления на пластмассовые трубы.

Социальная устойчивость

Всё сообщество жильцов хочет иметь нормально работающую систему отопления. Никто против этого не возражает. Обеспечение социальной устойчивости будет определяться за счет мероприятий проекта, направленных на активизацию позиций жильцов, взять в свои руки возможность обеспечения себя нормальным теплоснабжением через внесение дополнительных вкладов в бюджет ТСЖ для поддержания и завершения модернизации отопительной системы с использованием пластиковых труб.

План информационного освещения деятельности проекта

План информационного освещения в рамках проекта предусматривает:

(1) Проведение информационной кампании для жителей ТСЖ о потенциальных экологических и экономических выгодах от сокращения выбросов парниковых газов в виде не менее 4 семинаров или встреч по тематике изменения климата.

(2) Проведение информационной кампании для жителей других домов, не входящих в состав данного ТСЖ, а также жителей города Ташкента и всего Узбекистана по распространению опыта проведения данного проекта на другие ТСЖ города и республики путем освещения эффекта от проекта в прессе и на телевидении, а также в виде выпуска информационной брошюры об издержках и выгодах.

В рамках проекта предусматривается подробное информирование местного населения на базе издания информационных материалов (листовок) и проведение собраний жителей многоквартирных домов с целью пропаганды знаний по экономии энергоресурсов и защите окружающей среды, а также распространение для каждой малообеспеченной семьи расчета величины экономии оплаты за коммунальные услуги для каждой семьи в результате проведенных мероприятий в рамках данного гранта (см. Табл. 3).

Таблица 3. План мероприятий  по информационному освещению проекта

| №№ п/п | План мероприятий, краткое описание мероприятий (при условии выделения малого гранта) | Время проведения |
| --- | --- | --- |
|  | Правлением ТСЖ Иккинчи Коммуналчи по каждому дому в рамках проекта (дома 7, 11, 12, 13, 15, 21) организуются общие собрания жильцов, на которых кандидат биологических наук, ст. науч. сотр. АН РУз Мавлянова М.И., житель дома 13, проведет лекции-беседы на тему «Глобальное изменение климата в результате массовых выбросов парниковых газов в атмосферу и пути снижения острого дефицита и нерационального использования энергетических и водных ресурсов в Узбекистане» | октябрь 2008 г. |
|  | Организация просмотра фильма Аль Гора «Неудобная правда» на русском языке.Приобретение ,тиражировние и распространение фильма под названием «Среда». Организация просмотра фильмов. Копирование и распространение дисков. | Ноябрь-январь 2008-2009гг. |
|  | Правление ТСЖ Иккинчи Коммуналчи имеет устную договоренность с программой республиканского телевидения УзТВ на освещение проводимых по проекту работ в рамках ПМГ из фонда ГЭФ. Такая инициатива также поддерживается махаллей «Мустакиллик», его руководством, его женсоветом. Запланирована подготовка ролика программы «Ахборот» с участием представителей женсовета махали «Мустакиллик» (Амировой С.А, Ташматовой Х.), представителей правления ТСЖ Иккинчи Коммуналчи (Муртазаевой Т.А., Сарамходжаевой С.М., Азизовой Д.И., Мавляновой М.И., Кирьяновой А.И.). Таким образом, жители других ТСЖ будут информированы о проводимых работах и о национальной стратегии ПМГ ГЭФ в Узбекистане. | октябрь-ноябрь 2008 г. |
|  | Выпуск информационного листка, в котором освещается выполняемая работа по ПМГ ГЭФ, его экономические выгоды для жителей ТСЖ Иккинчи Коммуналчи, а также наш небольшой вклад в решение проблемы изменения климата (сокращение выбросов парниковых газов в атмосферу, образуемых от сжигания природного газа, нефти, угля и др). Ответственные лица: Мутразаева Т.А., Мавлянова М.И. Информационный листок расклеивается на доске объявлений в каждом подъезде семи домов, входящих в состав ТСЖ (всего 36 подъездов). | октябрь-декабрь 2008 г. |
|  | По завершению работ по проекту, по итогам работ планируется опубликование статьи на узбекском и русском языках в газете «Народное слово», а также еще одна передача по УзТВ с целью распространения информации о результатах проекта по сокращению выбросов парниковых газов в атмосферу от использования энергии местным населением, в том числе о выгодах подобных мероприятий для жильцов и для страны в целом, для демонстрации четких выгод от принятия простых и легко-воспринимаемых людьми ресурсосберегающих технологий отопления. | февраль-апрель 2009 г. |
|  | Подготовка отчета, публикация его в виде листовки ,брошюрки и их распространение среди жителей ТСЖ и других ТСЖ. | Январь 2009г. |

Риски при выполнении проекта

Поскольку данный проект разработан по инициативе самих жителей многоквартирных домов, имеется большой спрос на выгоды от данного проекта и всесторонняя поддержка жильцов. Кроме того, исполнителем проекта является опытный руководитель ТСЖ с большим стажем работы по ремонтным работам и сплоченный коллектив работников. Поэтому риски по техническому исполнению и организации проекта практически минимальны.

Дополнительная информация

Обеспечение гендерного равенства

Данный проект инициирован группой женщин, входящих в правление ТСЖ с учетом пожеланий женщин, принадлежащим к малообеспеченным и социально уязвимым группам населения, проживающих на территории данного ТСЖ. Руководителем проекта является женщина. Реализация данного проекта также будет осуществляться при активном участии женщин ТСЖ.

Влияние на формирование общественного экологического сознания

Бенефициарами данной части мероприятий явятся 96 малообеспеченные семьи и 334 обеспеченные семьи, которые сами будут активными участниками проведения мероприятий по сокращению расходования тепловой и электрической энергии в домах и выбросов парниковых газов в атмосферу, сокращения загрязнения окружающей среды и сокращения использования водных ресурсов. Посредством информационной кампании, проект планирует улучшить понимание у членов ТСЖ о причинно-следственной связи между нерациональным использованием энергии и глобальной проблемы изменения климата.

Потенциал для тиражирования

Проект должен выяснить потенциал для тиражирования. После пилотного апробирования данных мероприятий на примере данного ТСЖ, планируется рассчитать возможность распространение успешного опыта проведения данных мероприятий на другие ТСЖ г. Ташкента и Республики Узбекистан без грантовой поддержки, а за счет других привлеченных средств (кредиты банков, дополнительные вложения членов ТСЖ на модернизацию, и т.д.). Для определения потенциала тиражирования, проект планирует провести точный расчет всех возможных затрат и выгод от модернизации системы отопления, проведения анкетирования членов ТСЖ о готовности платить за улучшенные услуги отопления, проработки возможных способов получения дополнительного финансирования и опубликования выводов с последующим распространением информации по возможным выгодополучателям. Возможными выгодополучателями являются ТСЖ страны и местные органы власти. Эффект, полученный в рамках проекта планируется освещать на общих собраниях в домах ТСЖ, через публикацию статей в республиканских газетах и освещение успеха мероприятий на телевидении.

- Финансирование проекта

Дополнительность финансирования ГЭФ

Дополнительность проекта складывается из следующих составляющих:

В настоящий момент обычный метод содержания системы отопления сводится к периодической замене труб многоквартирных домов. Замена производится когда вовремя, когда и нет. Обеспеченные семьи могут производить ремонт труб в своих домах самостоятельно, за счет собственных средств. Часть замены труб ТСЖ может производить за счет средств ТСЖ. Однако замена труб производится также на металлические трубы, т.к. они более дешевые, чем пластиковые. Однако срок службы пластиковых труб в 10 раз дольше, чем срок службы металлических труб. Кроме того, из-за накопления накипи на стенках труб, эффективность металлических труб снижается с каждым годом. В то время как эффективность пластиковых труб равномерна высока в течение всего срока службы.

Замена труб с металлических на пластиковые происходит в основном в квартирах обеспеченных семей. Малообеспеченные семьи не могут себе позволить покупку пластиковых труб. Из-за того, что в квартирах малообеспеченных семей остаются металлические трубы, эффективность которых мала, если они старые, то вся система отопления является малоэффективной.

Именно замена старых металлических труб в квартирах малообеспеченных семей на новые пластиковые трубы с большой эффективностью и долгим сроком службы будет являться дополнительной к уже предпринимаемым ТСЖ попыткам наладить эффективную систему отопления. Именно замена на пластиковые трубы позволит системе отопления функционировать более эффективно, а значит позволит предотвратить потерю энергии и связанную с этим выбросы парниковых газов в атмосферу.

Финансирование проекта со стороны ПМГ ГЭФ будет носить характер дополнительного финансирования, поскольку ТСЖ Мустакиллик Иккинчи Коммуналчи к моменту подачи заявки на грант уже начало и провело значительную часть мероприятий по проекту, однако без замены систем . В частности, с 01.08.2005 г. по 01.09.2008 г. ТСЖ произвело замену железных труб диаметром 15 мм на трубы диаметром 20 мм (пластмассовых и металлических) на общую сумму 29,2 млн. сум на квартале Ц-2 в домах 6, 7, 11, 12, 13, 15, 21, входящих в состав данного ТСЖ в количестве 3900 погонных метров. В том числе стоимость фитингов к трубам, оплата за проделанную работу по установке и монтажу труб, заменены старые железные трубы на новые  железные трубы по желанию владельцев квартир (в т.ч. стоимость труб, фитингов, карбида кальция, сварочной проволоки, зарплата) – см. Приложение.

Таблица № 4 Стоимость по видам работ проекта (бюджет проекта)

|  |  |  |  | Источники финансирования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие | Ед.изм. | Кол-во | Цена за ед. | ПМГ ГЭФ | ТСЖ | Общая сумма |
| Покупка пластиковых труб для ГВС с внутр. Ф 20мм | П.м.. | 1572 | 5,324 сум | 8,369,328 |  | 8,369,328 |
| Установлено за счет ТСЖ с 2005г по 01.09.2008г. |  |  |  |  | 29200,000 | 29200000 |
| Фитинги к ним |  |  |  | 1,630,672 |  | 1,630,672 |
| Монтаж установка и прочие работы, заработная плата работникам по монтажу и др. |  |  |  | 390 000 | 3,752,000 | 4,142,000 |
| Проведение информационной работы (показ фильмов. их дубляж ,приобретение и распространение фильмов и др. |  |  |  | 500 000 |  | 500 000 |
| Проведение информационной компании ( затраты на бумагу, канц.принадл и др. подготовка отчета в виде брошюры и др.) |  |  |  | 90 000 |  | 90 000 |
| Непредвиденные расходы |  |  |  | 550 000 |  | 550 000 |
| Итого |  |  |  | 11,530,000 | 32,952,000 | 44,482,093 |

Затраты на проведение информационной кампании для жителей ТСЖ и жителей других домов, не входящих в состав данного ТСЖ, о потенциальных экологических и экономических выгодах от проведения мероприятий по проекту. Затраты на бумагу, канцелярские принадлежности, аренда компьютера, набор, распечатка и распространение информационных материалов составит 90 000 сум.

Общая стоимость реализации проекта по ТСЖ составляет 44.1 млн. сум (с учетом вложенных собственных средств ТСЖ), из них:

- за счет собственных средств ТСЖ – 32,9  млн. сум,

- за счет запрашиваемых средств гранта ГЭФ – 11,5 млн. сум  (8.65 тыс. долл. США).

- Мониторинг и оценка мероприятий по проекту

Для отслеживания хода реализации проекта и демонстрации достижения его результатов составлена Табл. 4 индикаторов мониторинга и оценки, которая включает план мониторинга на стадии реализации и оценки результатов проекта.

Таблица 5. Предлагаемые индикаторы успешности осуществления проекта и план мониторинга

| Цели и задачи проекта | Индикаторы по проекту | Базовая линия (целевые показатели) | Показатель достижения | Источники сбора данных | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель проекта: Продемонстрировать практичность и экономическую целесообразность сокращение выбросов парниковых газов в атмосферу через повышение эффективности отопительной системы типичных многоквартирных домов коммунального хозяйства г.Ташкента. | Сокращение выбросов парниковых газов за счет исключения чрезмерного потребления природного газа в квартирах малообеспеченных семей ТСЖ в отопительный сезон вследствие неэффективности отопительной системы | За отопительный сезон тратится дополнительно к нормальному потреблению 2,244 куб.м природного газа. | К моменту завершения работ проекта, за сезон (90 дней) будет сокращаться 4.258 тонн СО2-экв. выбросов парниковых газов = 2,244 м3 природного газа x 1.8977/1000m3 | Показания бытовых счетчиков газа в квартирах был произведен опрос жителей и подсчитано в среднем сколько дополнительно к частично неработающему отоплению было затрачено газа (духовка и горелки) | Муртазаева Т.А., председатель ТСЖ |
|  | Сокращение выбросов парниковых газов за счет исключения чрезмерного потребления электричества в квартирах ТСЖ в отопительный сезон вследствие неэффективности отопительной системы | За отопительный сезон тратится дополнительно к нормальному потреблению 72,360 КВт*ч | К моменту завершения работ проекта, за сезон (90 дней) будет сокращаться 45 тонн СО2-экв. выбросов парниковых газов = 72,360 КВт*ч х 620.8 г.СО2-экв./КВт*ч | Показания бытовых электросчетчиков в квартирах жителей, у которых дополнительно к частично неработающему отоплению включены эл..радиаторы и системы «Зима-лето» |  |
|  | Сокращение выбросов парниковых газов за счет предотвращения слива горячей воды из отопительной системы в канализацию в отопительный сезон вследствие неэффективности отопительной системы | В течение одного отопительного сезона в канализацию сливается 8,370 куб. метров горячей воды из системы канализации. | К моменту завершения работ проекта, за сезон (90 дней) будет сокращаться 109,7 тонн СО2-экв. выбросов парниковых газов | см.приложение |  |
| Задачи проекта: |  |  |  |  |  |
| Замена отопительных стояков в квартирах малообеспеченных и социально уязвимых групп населения выбранных домов ТСЖ «Мустакиллик Иккинчи Коммуналчи» с металлических на пластиковые трубы | Трубы отопления в квартирах малоимущих семей ТСЖ заменены с металлических на пластиковые | Кол-во домов: 7 Кол-во квартир в выбранных домах с установленными пластиковыми трубами: 82 Количество квартир с установленными новыми металлическими трубами отопления: 154 Количество квартир со старыми металлическими трубами: 88 | Закуплено и установлено 1572 метров пластмассовых труб; (список квартир согласно приложения). | Финансовая отчетность; Мониторинговые визиты; Списочный состав квартир ТСЖ, периодический обход квартир, охваченных проектом | Джумаев У.З – отвественный за монтаж и замену стояков отопления. Вяльшина Э.- финансовая отчетность по ГЭФ. Самарходжаева С., Азизова Д. Кирьянова А.И -выполнение остальных мероприятий |
| Провести осветительную работу с жителями ТСЖ и всеми вовлеченными в проект сторонами о выгодах сокращения выбросов парниковых газов для глобальной климатической системы | Осведомленность населения о целях проведения проекта (о проблеме изменения климата и его причинах) | Практически никто из жильцов ТСЖ не знаком с проблемой изменения климата и его причинами и последствиями | Проведены минимум 2 встречи по обсуждению проблемы; 80% жильцов ТСЖ ознакомились с фильмом Аль Гора «Неудобная Правда»и фильм ПРООН «Среда»; Не менее 80% жильцов ТСЖ знакомы с проблемой изменения климата и причинах его возникновения. | Опрос и анкетирование жильцов ТСЖ; Явочный список жильцов квартир, посетивших информационные мероприятия | Муртазаева Т.А., председатель ТСЖ |
| Провести детальный подсчёт выгод и издержек проекта и предоставить варианты потенциального дублирования проекта в других ТСЖ коммунального хозяйства города без грантовой поддержки; | Отчет подготовлен, опубликован и распространен | Мало кто из потенциальных повторителей опыта (другие ТСЖ, хокимияты) знакомы с другими выгодами от использования пластиковых труб, кроме эстетической и практической; Материалов по модернизации системы отопления и его пользы для смягчения причин изменения климата для ТСЖ нет. | Подготовлен детальный отчет на русском и узбекском языках; Отчет опубликован в мягком переплете и скрепленный пружинками в объеме не менее 250 экземпляров; Отчет распространен среди других ТСЖ и хокимиятов | Финансовая отчетность по выпуску отчета (брошюры); Финансовая отчетность по распространению |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ

Расход  горячей воды по ТСЖ «Мустакиллик иккинчи коммуналчи»,

расходуемой в отопительный период на сливы

Сантехники ТСЖ в отопительный период 2007-2008гг замерили количество горячей воды, расходуемой на 1 действующий слив. В среднем при замере было определено, что на 1 слив расходуется 3-4 куб.м. воды в сутки.

На  1 слив расходуется 3-4 куб.м. г/ воды в сутки.

Холодное время года длится около 90-100 дней.

Дом  № 6 – 2 слива х  3 куб.м. г/ воды х 90 дней = 540 куб.м.

Дом № 7 -  3 слива х   3 куб.м. г/воды х  90 дней = 810 куб.м.

Дом № 11 – 7 сливов х 3 куб.м. г/воды х 90 дней= 1890куб.м.

Дом№ 12 – 7 сливов х 3 куб.м. г/воды х 90 дней =  1890куб.м.

Дом№  15 -  6 сливов х3 куб.м. г/воды х 90 дней = 1620 куб.м.

Дом№ 21 – 6 сливов х № куб.м. г/воды х 90 дней = 1620 куб.м.

Итого:                        8370 куб.м.

Стоимость 1 куб.м. горячей воды – 707,8 сум

707.8 сум. х 8370 куб.м. = 5 924 286 сум.

Дополнительный расход газа и электроэнергии на обогревание квартир в холодное

время года по ТСЖ «Мустакиллик иккинчи коммуналчи»

На обогревание 1 квартиры дополнительно расходуется  17-20 куб.м. газа в месяц.

В среднем обогревается 90  дней – 88 квартиры по ТСЖ.

1,5 месяца х 17 куб.м. х 88 квартиры = 2,244 куб.м. газа х 20,54 сум = 46091,76 сум

На обогревание 1 квартиры за счет включения сплит-систем, масляных и

электронагревательных приборов приборов в среднем расходуется 12 квт/час в сутки.

По ТСЖ обогревается 134 квартиры 45 холодных дней.

134 квартиры х 45 дней х 12 квт/ч х 52,5 сум = 3 798 900 сум

# Footnotes

Стратегия Правительства Узбекистана по повышению благосостояния населения Узбекистана на 2007-2010 гг., утвержденная Кабинетом Министров в августе 2007 г.,